## Slide 1: προσδιορισμός χημικής σύστασης αρχαιολογικών αντικειμένων Β μέρος

## Slide 2: ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΣΤΟ ΥΠΕΡΥΘΡΟ
Χρονολογεί υλικά που είναι διαπερατά- διαφανή στην υπέρυθρη ακτινοβολία (κολλώδη υλικά, βερνίκι, υλικά συγκόλλησης, κεχριμπάρι, οψιανό)
Βασίζεται στη μερική απορρόφηση από μόρια ή ομάδες ατόμων ποσοστού Υπέρυθρης ακτινοβολίας, ώστε το διερχόμενο ποσοστό προς το απορροφούμενο να χαρακτηρίζει συγκεκριμένες ουσίες στο δείγμα.
Δειγματοληψία δείγμα, λίγων χιλιοστών του γραμμαρίου αποσπάται και κονιορτοποιείται, αναμειγνύεται με 1gr καθαρού βρωμιούχου καλίου.
Notes: Με τη μέθοδο της φασματοσκοπίας στο υπέρυθρο μπορούμε να ανιχνεύσουμε παρουσία συγκεκριμένων ενώσεων σε ένα τέχνεργο ή να αναγνωρίσουμε ορυκτολογικές φάσεις και διάφορες οργανικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται κατά την Παρασκευή τέχνεργων.
Μελετώνται μόνο διαφανή υλικά, διότι, όπως είναι φυσικό στα αδιαφανή το υπέρυθρο δε διέρχεται, αφού απορροφάται ολοκληρωτικά.
Αναγνώριση και μέτρηση νερού σε υλικά όπως ο Οψιανός, στον οποίο αναγνωρίζεται το απορροφημένο νερό, κρυσταλλικό και χημικά συνδεδεμένο ΟΗ, αναγνώριση ορυκτολογικών φάσεων σε υλικά όπως το κεχριμπάρι και αναγνώριση ιχνών κολλωδών υλικών.

## Slide 3
Πηγή: Λυριτζής Ι., 2007, Φυσικές Επιστήμες στην Αρχαιολογία, Εκδόσεις Δάρδανος Τυπωθήτω, Αθήνα, σ.σ. 173
Notes: Διαδικασία. Το δείγμα των λίγων χιλιοστών του γραμμαρίου κονιορτοποιείται και αναμειγνύεται με καθαρό βρωμιούχο κάλιο. Τοποθετείται σε δισκίο το οποίο ακτινοβολείται με ΥΕ ακτινοβολία.
Το λ της ΥΕ ακτινοβολίας είναι από 2,5 έως 16 μm.
Εντός του υλικού τα μόρια και τα άτομα κινούνται σε συγκεκριμένη συχνότητα. Αν η συχνότητα κίνησης είναι ίδια με τη συχνότητα της ΥΕ ακτινοβολίας τότε η ΥΕ ακτινοβολία απορροφάται. Σε αντίθετη περίπτωση η ΥΕ ακτινοβολία διέρχεται από το δείγμα χωρία καμία απορρόφηση.
Η μέτρηση του βαθμού απορρόφησης κάθε λ στο φάσμα που δίνεται 2,5-16 προσφέρει πληροφορία για τους ενδοατομικούς δεσμούς που σχετίζονται με το δείγμα και μπορεί να προδώσει φάσεις ορυκτών και χημικών ενώσεων.
Τη στιγμή που ακτινοβολείται το δείγμα στο δισκίο, ακτινοβολούνται και υλικά αναφοράς.
Οι διερχόμενες ακτίνες εστιάζουν στο Περιθλασιόμετρο, όπου αναλύονται τα μήκη κύματος.
Με την περιστροφή του κατόπτρου η διαφορά της απορρόφησης της ακτινοβολίας μεταξύ δείγματος κα υλικού αναφοράς παράγει εναλλασσόμενο ηλεκτρικό σήμα, που ανιχνεύεται από κατάλληλο ανιχνευτή. Στο καταγραφικό απεικονίζεται φάσμα του ποσοστού απορρόφησης ή διέλευσης της ΥΕ ακτινοβολίας σε συνάρτηση με το μήκος κύματος της ίδιας ακτινοβολίας.

## Slide 4: ΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ειδική περίπτωση τα ισότοπα μολύβδου και προέλευση μετάλλων
Η σχετική συγκέντρωση ισοτόπων παραμένει σταθερή. Όλα τα ισότοπα έχουν την ίδια σχετική συγκέντρωση, για όλα τα δείγματα, ανεξαρτήτως σημείου προέλευσης.
Τα ραδιοϊσότοπα και τα προϊόντα διάσπασης είναι εκείνα που μας ενδιαφέρουν.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αρχαιομετρία παρουσιάζουν τα ισότοπα του αρχαιολογικού περιβάλλοντος του δείγματος.

## Slide 5: Τι μας ενδιαφέρει
Η μέθοδος χρονολογεί μολύβδινα αντικείμενα, ή αντικείμενα που περιέχουν μόλυβδο, έστω και ως χρωστική (π.χ. λευκό του μολύβδου), χρονολογεί γυάλινα αντικείμενα και όστρεα- μαλάκια

## Slide 6: Προσδιορισμός ισοτόπων
Κοινή διαδικασία έως ένα σημείο για όλα τα δείγματα:
το υλικό γίνεται διάλυμα και στη συνέχεια αέριο, το οποίο ιονίζεται με θερμαντικό νήμα και η διαδικασία που ακολουθεί εξαρτάται από το εκάστοτε υλικό.
Πηγή: Λυριτζής Ι., 2007, Φυσικές Επιστήμες στην Αρχαιολογία, Εκδόσεις Δάρδανος Τυπωθήτω, Αθήνα, σ.σ. 186

## Slide 7: Μολύβδινα δείγματα
Παράγονται ιόντα μολύβδου τα οποία επιταχύνονται από διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού, δημιουργώντας μονοενεργητική δέσμη. Η δέσμη αυτή διέρχεται σε ισχυρό μαγνητικό πεδίο, στο οποίο τα ισότοπα του μολύβδου διαχωρίζονται σε δέσμες, σύμφωνα με τις μάζες τους. Μεταβάλλοντας, είτε τη διαφορά δυναμικού είτε το μαγνητικό πεδίο, κάθε δέσμη ανιχνεύεται και καταμετράται από τον ανιχνευτή.
Δειγματοληψία  10-20 μg
Σφάλμα: 0,1%

## Slide 8
Τα ισότοπα μολύβδου παράγονται από τη ραδιενεργό διάσπαση ουρανίου και θορίου U238, U235, Th232)
Η ποικιλία χρονικών στιγμών και πηγών πετρωμάτων σε συνδυασμό με τη ραδιενεργό διάσπαση του μολύβδου έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούνται ισότοπα μολύβδου με διαφορετικές ισοτοπικές συγκεντρώσεις.
Η σχετική παρουσία ισοτόπων σε αρχαιολογικά μεταλλικά αντικείμενα μας πληροφορεί για το σημείο λήψης του υλικού ως πρώτη ύλη
Με εκκαμίνευση – τήξη σε υψηλή θερμοκρασία πάνω από 1000οC διαχωρίζονται οι μεταλλικές φάσεις από τη σκωρία και λαμβάνεται το μέταλλο που περιέχει ίχνη μολύβδου.

## Slide 9
Πειραματικά, παρά τις κάποιες αμφιβολίες, δεν επηρεάζεται η συγκέντρωση των ισοτόπων από τη θερμότητα.
Σε αντικείμενα που δεν είναι αμιγώς μολύβδινα ο μόλυβδος μπορεί να υφίσταται ως πρόσμιξη ή χρωστική, π. χ. λευκό του μολύβδου

## Slide 10: Γυάλινα αντικείμενα
Το δείγμα θερμαίνεται με αέριο φθορίου και υδροφθορίου στους 450ο για 8 ώρες. Το Ο2 που απελευθερώνεται μετατρέπεται σε CΟ2 που ιονίζεται και με φασματογράφο μάζας μετρώνται τα ισότοπα οξυγόνου.
Δειγματοληψία  40mg
Σφάλμα: 0,02%

## Slide 11
Δύο είναι τα σταθερά ισότοπα του Ο, το 16Ο και το 18Ο.
Παρουσιάζουν ομοιότητα στη χημική συμπεριφορά
Διαφέρουν ως προς τη μάζα
Λόγω της διαφοράς της μάζας υπόκεινται σε ισοτοπική κλασματοποίηση, με αποτέλεσμα ο λόγος 16Ο/18Ο να μεταβάλλεται, ανάλογα με το υλικό στο οποίο εμπεριέχεται το Ο.

## Slide 12
Ο λόγος ο οποίος είναι ο συντελεστής κατηγοριοποίησης του αρχαίου γυαλιού είναι ο λόγος των δύο ισοτόπων να ισούται με το μηδέν
16Ο/18Ο =0 μέσο σταθερό νερό του ωκεανού (standard medium ocean water- SNOW).
Βάσει του λόγου αυτού υπολογίζεται η προέλευση του γυαλιού.

## Slide 13: Όστρεα και μαλάκια
Το CaCO2 απελευθερώνεται από το CaCO3 με την επενέργεια φωσφορικού οξέος. Το αέριο CO2 ιονίζεται και με φασματογράφο μάζας ιονίζονται τα ισότοπα οξυγόνου και του άνθρακα.
Δειγματοληψία  1mg
Σφάλμα: 0,01%

## Slide 14
Τα ισότοπα οξυγόνου στα μαλάκια χαρακτηρίζουν το υδάτινο περιβάλλον διαβίωσης τους.

## Slide 15: Οι εξισώσεις που μας ενδιαφέρουν για το φασματογράφο μάζας
Ο φασματογράφος μάζας προσδιορίζει τα διάφορα σταθερά ισότοπα, τα οποία λόγω διαφορετικών μαζών Μ(Α,Ζ) αποκλίνουν, διερχόμενα από το ισχυρό μαγνητικό πεδίο, από μαγνητικές και ηλεκτροστατικές δυνάμεις
Mv2 | = | qV
2 |  | 
Mv2 | = | BqV
R |  | 
M | = | B2qR2
 |  | V
M= μάζα
q= φορτίο
V= δυναμική τάση πεδίου
Β= ισχύς μαγνητικού πεδίου
R= ακτίνα καμπύλωσης που σχετίζεται με τη μάζα
v= ταχύτητα κίνησης φορτίου