## Slide 1: Προσδιορισμός χημικής σύστασης αρχαιολογικών αντικειμένων
Μέρος Γ

## Slide 2: Φασματοσκοπία περόθλασης ακτίνων Χ- ΦΠΑΧ X ray Diffraction
Χρησιμοποιείται στην ορυκτολογία για τον προσδιορισμό των ορυκτών και των κρυστάλλων
Τα αρχαιολογικά μνημεία που κατασκευάζονται από γεωλογικά υλικά μπορούν να μελετηθούν με τη φασματοσκοπία περίθλασης ακτίνων Χ.

## Slide 3
Βασίζεται στα φαινόμενα που εντοπίζονται όταν χαρακτηριστική δέσμη ακτίνων Χ διέρχεται μέσα από μία ουσία, ελαττώνεται η έντασή της, λόγω ανάκλασης και απορρόφησης.
το πάχος του υλικού επηρεάζει την απορρόφηση των ακτίνων χ, κάτι που εξαρτάται και από το είδος του υλικού
Η περίθλαση είναι στην ουσία μια ιδιαίτερη ανάκλαση στην οποία ο κρύσταλλος είναι σαφώς προσανατολισμένος και η ακτίνα Χ είναι συγκεκριμένου μήκους κύματος.
Με μονοχρωματική ακτινοβολία δεν παράγεται περίθλαση.
Με τη χρήση πολλών λ και με περιστροφή του κρυστάλλου είναι δυνατό να αναγνωριστεί και το φαινόμενο της περίθλασης.

## Slide 4
Για τον καθορισμό με ακρίβεια της τιμής των παραμέτρων του κρυσταλλικού πλέγματος χρησιμοποιείται η μέθοδος κόνεως.
Όταν μονοχρωματική ακτίνα προσπίπτει σε μονοκρύσταλλο, τότε εμφανίζονται μόνο μία ή δύο δέσμες περίθλασης.
Όταν μονοχρωματική ακτίνα προσπίπτει σε δεκάδες τυχαία προσανατολισμένους μονοκρυστάλλους οι περιθλώμενες δέσμες φαίνονται να κείτονται στην επιφάνεια κώνων.
Όταν μονοχρωματική ακτίνα προσπίπτει σε εκατοντάδες κρυστάλλους, σε κονιορτοποιημένο δείγμα, τότε οι περιθλώμενες ακτίνες σχηματίζουν συνεχείς κώνους.

## Slide 5: Πηγή: Λυριτζής Ι., 2007, Φυσικές Επιστήμες στην Αρχαιολογία, Εκδόσεις Δάρδανος Τυπωθήτω, Αθήνα, σ.σ. 214-215

## Slide 6
Ένα κυκλικό φιλμ καταγράφει τους κώνους. Στο φιλμ διαγράφονται τα σημεία στα οποία ο κάθε κώνος τέμνει το φιλμ κι έτσι δίνονται οι γραμμές περίθλασης.

## Slide 7: Πηγή: Λυριτζής Ι., 2007, Φυσικές Επιστήμες στην Αρχαιολογία, Εκδόσεις Δάρδανος Τυπωθήτω, Αθήνα, σ.σ. 216
Κάθε κώνος τέμνει το φιλμ και οι γραμμές περίθλασης απεικονίζονται στο φιλμ σαν τόξα.

## Slide 8
Το παραπάνω σχέδιο είναι μια απεικόνιση των γραμμών περίθλασης, όπως αυτές αποδίδονται από τη συσκευή- κάμερα Debye-Scherrer.
Όταν το φιλμ απλώνεται οριζόντια μπορεί να μετρηθεί η απόσταση S1, κατά μήκος του φιλμ από μια γραμμή περίθλασης ως την οποία, η οποία οφείλεται στην εισερχόμενη ακτίνα Χ.
Για οπισθοσκεδάσεις μπορεί να μετρηθεί η S2 απόσταση.
Από τις μετρήσεις των αποστάσεων S1 και S2, καθώς και από τη μέτρηση του εύρους της γωνίας 2θ μπορεί να αναγνωριστεί το είδος του ορυκτού και η κρυσταλλική δομή του κρυστάλλου.

## Slide 9: Μέθοδοι πυρηνικής ανάλυσης
PIGE, Particle Induced Gamma ray emission, Εκπομπή Γάμμα ακτινοβολίας από επαγωγή σωματιδίων  όταν τα φορτισμένα σωματίδια, που είναι δέσμη πρωτονίων ή δευτερονίων και οι λίγων MeV ενέργειές τους είναι τέτοια ώστε να διεγείρουν τον πυρήνα ατόμων, τότε λαμβάνουν χώρα πυρηνικές αντιδράσεις για τα περισσότερα ελαφρά χημικά στοιχεία και στη συνέχεια η αποδιέγερση των πυρήνων συνοδεύεται από εκπομπή ακτινοβολίας Γάμμα. Η ανάλυση του φάσματος των γάμμα ακτινοβολιών που εκπέμπονται προσδιορίζει τα χημικά στοιχεία στο δείγμα.

## Slide 10
PIXE, Particle Induced X-ray Emission, εκπομπή ακτίνων Χ από επαγωγή σωματιδίων  η προσπίπτουσα σωματιδιακή δέσμη μπορεί να δημιουργήσει διεγερμένα ιόντα, που προκύπτουν από την απόσπαση ηλεκτρονίων εσωτερικών στοιβάδων, τα οποία στη συνέχεια μπορεί να αποδιεγερθούν με την εκπομπή ακτίνων Χ. η ανίχνευση των ακτίνων Χ επιτρέπει την αναγνώριση και τον προσδιορισμό της σύστασης χημικών στοιχείων. Συνήθως χρησιμοποιείται για προσδιορισμό συγκέντρωσης στοιχείων με ατονικούς αριθμούς μεταξύ 11 και 92.

## Slide 11
RBS, φασματοσκοπία οπισθοσκέδασης Ράδερφορντ  δέσμη ιόντων από επιταχυντή ευθυγραμμίζεται κατάλληλα με μαγνητικούς φακούς και αφού σαρωθεί για την απομάκρυνση ηλεκτροστατικών φαινομένων εστιάζει σε συγκεκριμένο σημείο, επιλεγμένο από τον χειριστή, της επιφάνειας του δείγματος σε εστιακό σημείο στην κλίμακα των μικρομέτρων. Στη συνέχεια ανιχνεύεται η ανάδραση των ιόντων αυτών. Από την ανίχνευση αυτή μετριέται η γωνία και η ενέργεια ανάδρασης των ιόντων αυτών, κάτι που χαρακτηρίζει τα χημικά στοιχεία που συγκρούονται με τη δέσμη.

## Slide 12
ERDA, ελαστική ανάδραση ιόντων  επιχειρείται η ανάδραση ιόντων υπό γωνία, με αποτέλεσμα να είναι εφικτός ο χαρακτηρισμός κάποιων υλικών, μετά από υπολογισμό της γωνίας ανάδρασης των ιόντων. Χρησιμοποιείται περισσότερο για να αναγνωριστούν ελαφρά στοιχεία, όπως Άζωτο, Νέον, Οξυγόνο, Υδρογόνο.

## Slide 13
Φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ  καλείται και ηλεκτρονική φασματοσκοπία χημικής ανάλυσης.
Ακτίνες Χ προερχόμενες από μονοχρωματικές πηγές ακτίνων Χ διεγείρουν και αποσπούν ηλεκτρόνια στα άτομα των χημικών στοιχείων και η εκπομπή σήματος φωτοηλεκτρονίων απεικονίζεται σε γράφημα φάσματος ενεργειών δεσμού. Στο γράφημα στις κορυφές τοποθετούνται οι διαφορετικές χημικές καταστάσεις που συνίστανται από σχηματισμό ενώσεων.
Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται για να αναγνωρίσει τη διεύρυνση της διάβρωσης- οξείδωσης προϊόντων σε υλικά, όπως κεραμικά, χρωστικές, γυαλί και μέταλλο.
πρόκειται για επιφανειακή μέθοδο η οποία δίνει πληροφορίες για την δομή της κατατομής από την επιφάνεια.
Notes: Ενέργεια δεσμού είναι η ενέργεια που συγκρατεί το ηλεκτρόνιο σε συγκεκριμένη στοιβάδα στο άτομο ή η ενέργεια που απαιτείται για να αποσπαστεί το ηλεκτρόνιο από τη συγκεκριμένη στοιβάδα.

## Slide 14
Ηλεκτρονική φασματοσκοπία Auger  μέθοδος ανάλυσης επιφανειών για τον προσδιορισμό χημικής σύστασης με χαρτογράφηση της επιφάνειας. Χρησιμοποιείται πρωτογενής δέσμη ηλεκτρονίων για να διεγείρει δευτερογενή και auger ηλεκτρόνια. Όταν ανιχνευτούν τα Auger ηλεκτρόνια σε συνάρτηση με τις ενέργειες, τότε χρησιμοποιούντα για την αναγνώριση χημικών στοιχείων και χημικών δεσμών.
Notes: Ηλεκτρόνια Auger από τη διέγερση και τον ιονοσμό του ατόμου από φωτόνια, αποσπώνται ηλεκτρόνια της στοιβάδας Κ, άλλα ηλεκτρόνια μεταπηδούν για να καλύψουν τις κενές θέσεις, με αποτέλεσμα την εκπομπή δευτερογενούς ΗΜ ακτινοβολίας, η οποία στην πορεία μεταφέρεται σε άλλο δέσμιο ηλεκτρόνι το οποίο και εκτινάσσει. Αυτό είναι το Ηλεκτρόνιο Auger.

## Slide 15
Φασματοσκοπία μάζας Δευτερογενών ιόντων, SIMS  χρήση φασματογράφου μάζας, πυρηνική μέθοδος ανάλυσης. Σαν μέθοδος μπορεί να αναλύσει απειροελάχιστες ποσότητες χημικών στοιχείων, αλλά και να χαρακτηρίσει τη χωρική κατανομή και συγκέντρωση χημικών στοιχείων σε ένα δείγμα. Η επιφάνεια του δείγματος υπόκειται σε βομβαρδισμό πρωτογενούς δέσμης ιόντων υψηλής ενέργειας, που οδηγεί στην απόσπαση ουδέτερων και φορτισμένων στοιχείων από την επιφάνεια. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι άτομα, μοριακά τμήματα, ηλεκτρόνια και φωτόνια.

## Slide 16: Ανάλυση Χρωστικών
Αναγνωρίζοντας τις χρωστικές ουσίες, οργανικά ή ανόργανα υλικά, καθώς επίσης και τα συνδετικά υλικά αλλά και το υπόστρωμα επί του οποίου εφαρμόζονται, μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα για την αρχαία τεχνολογία των χρωστικών.
Αιγυπτιακό μπλε, κόκκινες και κίτρινες ώχρες, πράσινες γαίες, κιννάβαρι, λευκό του μολύβδου, μαλαχίτης, αιματίτης, καολίνης, χαρακτηρίζουν μπλε, κόκκινα, κίτρινα, πράσινα, λευκά και μαύρα χρώματα.

## Slide 17
Πιγμέντα  αδιάλυτα στο μέσο εφαρμογής τους, ή στο υπόστρωμα που ενσωματώνονται και ανεπηρέαστα από φυσική και χημική άποψη.
Χρωστικές  διαλυτές απευθείας ή κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τους, παραμένουν στο υπόστρωμα με απορρόφηση, διάλυση ή χημικούς δεσμούς.

## Slide 18
Πειραματικά εφαρμόστηκαν μέθοδοι ανάλυσης στις τοιχογραφικές αγιογραφίες της Ιεράς Μητρόπολης Άμφισσας, τις οποίες τοιχογράφησε ο Σπ. Παπαλουκάς, περί τα 1925-27.
Εφαρμόστηκαν:
  φασματοσκοπία ακτίνων Χ φθορισμού
  Φασματοσκοπία με υπέρυθρη ακτινοβολία
  Φασματοσκοπία RAMAN

## Slide 19
Οι αναλύσεις έδειξαν
1ον. Ο Παπαλουκάς χρησιμοποιούσε μια «πλατιά» παλέτα στο στάδιο των δοκιμών
2ον. Αναγνωρίστηκαν αρκετές χρωματικές στρώσεις
3ον. Αναγνωρίστηκαν ζωική κόλλα κασεΐνη και αυγό ως συνδετικά υλικά στα υλικά προετοιμασίας