## Slide 1
ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

## Slide 2
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
Ο λόγος της μάζας προς τον όγκο ενός υλικού
d =m/V (1)
Μονάδα μέτρησης πυκνότητας gr/cm3
Η μάζα είναι το ποσό της ύλης εκφρασμένο σε γραμμάρια, ενώ το βάρος είναι η δύναμη με την οποία η γη έλκει τα σώματα, λόγω βαρύτητας.
Η μάζα μετράται σε gr και ο όγκος σε cm3
Ειδικό βάρος ουσίας= Βάρος/ όγκος
Notes: Η μάζα μετράται σε μονάδες βάρους, γραμμάρια, και ο όγκος σε μονάδες κυβικών εκατοστών

## Slide 3
Η πυκνότητα του αέρα είναι 0,0012g/cm3.
Πάντα λαμβάνεται υπ’ όψιν η άνωση του αέρα, ιδιαίτερα όταν το προς μέτρηση αντικείμενο ζυγίζεται με ζυγό στον αέρα.
πυκνότητα σώματος, d, g/cm3 | διόρθωση δ λόγω άνωσης, σε mg/g, για πυκνότητα πρότυπου υλικού, ds=8g/cm3
0,50 | +2,25
2,00 | +0,450
4,00 | +0,150
6,00 | +0,050
8,00 | 0
2,25 mg στο 1 g υλικού--> στο βάρος 0,5g η A12διόρθωση είναι 2,25/2=1,125mg=0,001125g, ήτοι τελική τιμή d=(0,5g+0,001125g)/cm3 | 
Notes: Η τιμή αφορά κανονικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας, δηλαδή 0οC και 1 ατμόσφαιρα ή 760mm της στήλης του Υδραργύρου.

## Slide 4
δ=Β•da {(1/dx) – (1/ds)} (2)
Bδ = Βx+δ (3)
Όπου
Βx | Βάρος σώματος
dx | Πυκνότητα σώματος
da | Πυκνότητα αέρα
ds | Πυκνότητα πρότυπου υλικού (standard)
Bδ | Τελικό βάρος από τη διόρθωση

## Slide 5
Όταν μετρούμε πυκνότητα νερού σε δοχείο ορισμένου όγκου, τότε ανάλογα με τη θερμοκρασία που γίνεται η μέτρηση, ο όγκος του περιεχομένου νερού μεταβάλλεται και δίνεται από το γινόμενο
Vt=B•f (4)
Β | Βάρος περιεχόμενου νερού στη θερμοκρασία t, με πίεση 760mmHg, μετρούμενο έναντι βαρών διορθωμένων επί τη βάση της πυκνότητας 8gr/cm3
f | Συντελεστής που περιλαμβάνει φαινόμενα άνωσης και ανοχές για πυκνότητες σε υγρά

## Slide 6
θερμοκρασία, οC | συντελεστής f για νερό
10 | 1,00139
12 | 1,00158
14 | 1,00183
16 | 1,00213
20 | 1,00285
25 | 1,00400
Πηγή: Λυριτζής Ι., 2007, Φυσικές Επιστήμες στην Αρχαιολογία, Εκδόσεις Δάρδανος Τυπωθήτω, Αθήνα, σ.σ. 85
Notes: Ο παραπάνω πίνακας δίνει τις τιμές του συντελεστή f για διάφορες θερμοκρασίες.

## Slide 7
Με τη μεταβολή της θερμοκρασίας υπάρχει διόρθωση της τιμής f.
υλικά | πυκνότητα, g/cm3
ακετόνη | 0,8
αλκοόλη | 0,8
κεχριμπάρι | 1,1
οστό | 1,9
πυρέξ | 2,23
χαλαζίας | 2,6
οψιανός | 2,36 (2,32-2,39)
άμμος | 1,6
ατσάλι | 7,8
Πηγή: Λυριτζής Ι., 2007, Φυσικές Επιστήμες στην Αρχαιολογία, Εκδόσεις Δάρδανος Τυπωθήτω, Αθήνα, σ.σ. 85
Notes: Επιπλέον της θερμοκρασίας όταν μεταβάλλεται η ατμοσφαιρική πίεση προστίθεται κι άλλη διόρθωση στο f .
Αυτό αφορά μετρήσεις πυκνότητας μεγάλης ακρίβειας που απαιτούνται σε ορισμένες περιπτώσεις. Ο παραπάνω πίνακας δίνει τις προσεγγιστικές τιμές πυκνότητας μερικών υλικών

## Slide 8
Vt’= Vt {1+γ (t’-t)} (5)
γ= συντελεστής θερμικής διαστολής
Notes: Ακριβής υπολογισμός όγκου

## Slide 9
«κάθε εμβαπτιζόμενο σώμα εκτοπίζει όγκο νερού ίσο με το βάρος του»
(Αρχιμήδης, 287-212 π.Χ)

## Slide 10
παράδειγμα
Έστω ότι έχω σε δοχείο 100gr νερού, σε θερμοκρασία 10ο C και πίεση 770mmHg.
Ο όγκος του δοχείου είναι
100(1,00139+0,00001)=100,14cm3
[Vt=B•f]
Το f= 1.00139+διόρθωση λόγω πίεσης 770mmHg(=0.00001)
Αν το δοχείο είναι από γυαλί και μεταβληθεί η θερμοκρασία στους 20ο C, τότε, θα έχω όγκο
100,14{1+0,000030(20-10)}=100,17cm3
Vt’= Vt {1+γ (t’-t)}
Notes: Έστω ότι το βάρος W του νερού που περιέχεται σε δοχείο στους 10ο C, όταν ζυγίζεται στον αέρα στους 10ο C και σε πίεση 770mmHg είναι W=100g.
Τότε ο όγκος του δοχείου στους 10ο C που περιέχει το βάρος του νερού αυτού είναι:
100(1,00139+0,00001)=100,14cm3
Οπότε η πυκνότητά του στους 10ο C θα είναι d=m/100,14
Το ίδιο δοχείο από γυαλί (γ=0,000030) θα έχει όγκο στους 20ο C:
100,14{1+0,000030(20-10)}=100,17cm3 εξίσωση 5
Οπότε η πυκνότητά του θα είναι στους 20ο C d=m/100,17
Η μέτρηση της πυκνότητας γίνεται με ζυγό και πυκνόμετρο στο εργαστήριο, για δείγματα που ζυγίζονται στο νερό ή στον αέρα.
Βασίζεται στην αρχή του Αρχιμήδη «κάθε εμβαπτιζόμενο σώμα εκτοπίζει όγκο νερού ίσο με το βάρος του».
Δηλαδή, αν V είναι ο όγκος του εκτοπιζόμενου νερού, τότε βάσει της εξίσωσης d =m/V
Έχω
m= d.V= V σε μονάδες βάρους [d=1 g/cm3, m=1V(g/cm3)(cm3)=V(σε g)]

## Slide 11
Οι αντίστοιχες πυκνότητες θα είναι για
10ο C d=m/100,14
και για
20ο C d=m/100,17

## Slide 12
αν V είναι ο όγκος του εκτοπιζόμενου νερού, τότε βάσει της εξίσωσης
d =m/V
έχω
m= d•V
V σε μονάδες βάρους
d=1 g/cm3,
m=1V(g/cm3)(cm3)
V(σε g)
Notes: Βάσει της αρχής της άνωσης του Αρχιμήδη…

## Slide 13
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ
Απόλυτη υγρασία (βάρος υδρατμών στη μονάδα όγκου υγρού αέρα)
βάρος υδρατμών στη μονάδα όγκου κορεσμένου αέρα
%
Notes: Δίνεται από το λόγο ως ποσοστό επί τοις εκατό % του βάρους των υδρατμών στη μονάδα όγκου υγρού αέρα (απόλυτη υγρασία) προς το βάρος των υδρατμών στην ίδια μονάδα όγκου του κορεσμένου αέρα στην ίδια θερμοκρασία.

## Slide 14
θερμοκρασία, οC | γραμμάρια νερού/m3 κορεμσένου αέρα
0 | 4,84
10 | 9,33
15 | 12,71
20 | 17,12
25 | 22,80
30 | 30,04
35 | 39,18
Τιμές σε γραμμάρια Η2Ο που περιέχεται σε ένα κυβικό μέτρο m3 κορεσμένου αέρα σε ολική πίεση 760mmHg σε διάφορες θερμοκρασίες
Πηγή: Λυριτζής Ι., 2007, Φυσικές Επιστήμες στην Αρχαιολογία, Εκδόσεις Δάρδανος Τυπωθήτω, Αθήνα, σ.σ. 86

## Slide 15
 | θερμοκρασία σε οC |  |  |  | 
διάλυμα | 0 | 10 | 20 | 30 | 40
θειικό κάλιο | 99 | 98 | 97 | 96 | 96
χλωριούχο νάτριο | 76 | 76 | 76 | 75 | 75
νιτρικό μαγνήσιο | 60 | 57 | 55 | 52 | 49
χλωριούχο λίθιο | 15 | 14 | 12 | 12 | 11
υδροξείδιο του καλίου |  | 13 | 9 | 7 | 6
Πηγή: Λυριτζής Ι., 2007, Φυσικές Επιστήμες στην Αρχαιολογία, Εκδόσεις Δάρδανος Τυπωθήτω, Αθήνα, σ.σ. 87

## Slide 16
Στην αρχαιομετρία, το ποσοστό της υγρασίας σε κεραμικό ή άλλο αρχαιολογικό εύρημα το υπολογίζουμε μετρώντας το απευθείας στην ανασκαφή.
Κατόπιν στεγνώνουμε το εύρημα στους 80οC για 2 μέρες και το ξαναζυγίζουμε.
Έπειτα το εμβαπτίζουμε σε νερό για 24 ώρες μέχρι κορεσμού και ζυγίζουμε πάλι.
 Η διαφορά βάρους που οφείλεται στο νερό που εξατμίστηκε εκφράζεται σε ποσοστό βάρους του κορεσμένου δείγματος.

## Slide 17
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
Κύμα ή σωματίδιο
Διττός χαρακτήρας
Είδη ΗΜ ακτινοβολίας: ακτίνες Χ, ακτίνες γάμμα, ραδιοφωνικά κύματα, υπέρυθρη, υπεριώδης
Το ορατό φως= ΗΜ ακτινοβολία συγκεκριμένου λ (~400-700nm)
Το ορατό φως εκτείνεται από 3500 Ανγκστρομ στα 7000 Ανγκστρομ και αντιστοιχεί σε ενέργειες 3,4-1,7 ηλεκτρονιοβόλτ (eV)
Συχνότητα ΗΜ ακτινοβολίας ν=c/λ, c= η ταχύτητα του φωτός στο κενό=3x108 m/sec
Notes: Μπορεί να θεωρηθεί είτε σαν κίνηση κύματος ορισμένου μήκους λ και συχνότητας ν, είτε σαν σωματίδιο, φωτόνιο, ορισμένης ενέργειας.
Αποτελείται από υλικά πακέτα ενέργειας που καλούνται κβάντα και σαν κύμα είναι ορισμένου μήκους.
Παριστάνεται σαν ηλεκτρικά και μαγνητικά κύματα κάθετα μεταξύ τους.
Το ορατό φως είναι ΗΜ ακτινοβολία συγκεκριμένου λ. το μάτι είναι ο φυσικός ανιχνευτής της συγκεκριμένης ακτινοβολίας.
Πέρα από τα μήκη κύματος του ορατού φωτός, είναι απαραίτητοι ειδικοί ανιχνευτές για την ανίχνευση των άλλων ειδών ΗΜ ακτινοβολίας.

## Slide 18
Η σχέση μεταξύ ενέργειας και λ είναι
E= h.v
E=h. c/λ
Λύνοντας ως προς λ
λ=h.c/E
Η σταθερά του Planck
Η τιμή της είναι:
h=6.67x10-34 J.s
ή με ηλεκτρονιοβόλτ ως μονάδα ενέργειας:
h= 4.11x10-15 eV.s
Notes: Όσο πιο υψηλή είναι η συχνότητα τόσο πιο μικρό είναι το λ, και τόσο περισσότερη ενέργεια μεταφέρεται

## Slide 19
Ορυκτά = στέρεα συστατικά αποτελούμενα από άτομα με μια κανονικότητα και τάξη στο σχηματισμό τους.
Ο σχηματισμός των ατόμων είναι το κριτήριο της κρυσταλλικής τους κατάστασης.
Βάση της κρυσταλλικής κατάστασης μπορούμε να εκφράσουμε τη σύνθεση ενός ορυκτού μέσω ενός χημικού τύπου.

## Slide 20
Κρύσταλλοι
Η ελεύθερη ανάπτυξή τους οριοθέτηση σε κρυσταλλικές επιφάνειες ομαλής μεταβολής.συσχέτιση δειγμάτων
Η κανονικότητα του εξωτερικού του σχήματος εκφράζει και την κανονικότητα της δομής του.
Notes: Όταν τα ορυκτά είναι ελεύθερα να αναπτυχθούν χωρίς περιορισμούς, οριοθετούνται σε κρυσταλλικές επιφάνειες οι οποίες μεταβάλλονται ομαλά, χωρίς ιδιαίτερη ποικιλομορφία, έτσι ώστε να υπάρχει ορισμένη συσχέτιση μεταξύ τους σε οποιοδήποτε δείγμα ορυκτού.
ένας κρύσταλλος περιορίζεται από φυσικά σχηματισμένες επίπεδες επιφάνειες και το κανονικό εξωτερικό του σχήμα εκφράζει την εσωτερική κανονικότητα της κρυσταλλικής δομής του.

## Slide 21
Ακτίνες Χ
Ίσες μεταξύ τους γωνίες
Συμμετρία ως προς άξονα ή κέντρο
Πηγή: Λυριτζής ι., 2007, Φυσικές Επιστήμες στην Αρχαιολογία, Εκδόσεις Δάρδανος, Τυπωθήτω, Αθήνα, σ.σ. 91
Notes: Η δομή καθορίστηκε με ακτίνες Χ
Στον ίδιο κρύσταλλο όλες οι γωνίες είναι ίσες μεταξύ τους. Αυτό ορίζει και την κανονικότητά του. τα μήκη των πλευρών μπορεί και να ποικίλουν. Αυτό συμβαίνει διότι τα συνιστώντα άτομα συνδέονται με καθοριστικό και αρμονικό τρόπο.
Συμμετρία όταν οι κρύσταλλοι περιστραφούν μία φορά γύρω από έναν άξονα (πλήρης περιστροφή) παρουσιάζουν την ίδια εμφάνιση2,3,4 ή 6 φορές. Ο άξονας αυτός καλείται άξονας διπλής- τριπλής κοκ συμμετρίας.δεν παρουσιάζονται άξονες 5πλής συμμετρίας.
Τέλος μπορεί να υπάρξει συμμετρία ως προς ένα κέντρο, όταν υπάρχουν παράλληλες επιφάνειες στις αντικριστές πλευρές.

## Slide 22
Πηγή: Λυριτζής ι., 2007, Φυσικές Επιστήμες στην Αρχαιολογία, Εκδόσεις Δάρδανος, Τυπωθήτω, Αθήνα, σ.σ. 92
Notes: Βάσει της συμμετρίας χωρίζονται σε 6 ομάδες κρυσταλλικών συστημάτων.
Αναγνωρίζεται από κάποιους ορυκτολόγους κι ένα έβδομο σύστημα το τριγωνικό. Έχει τους ίδιους άξονες αναφοράς με το εξαγωνικό σύστημα, αλλά κι έναν τριπλό άξονα συμμετρίας.

## Slide 23
Πηγή: Λυριτζής ι., 2007, Φυσικές Επιστήμες στην Αρχαιολογία, Εκδόσεις Δάρδανος, Τυπωθήτω, Αθήνα, σ.σ. 93
Notes: Στην αναγνώριση ενός ορυκτού πρέπει να καθορίσουμε σε ποιο κρυσταλλικό σύστημα ανήκει.
Η δομή των ορυκτών του ίδιου κρυσταλλικού συστήματος δε σημαίνει αυτόματα ότι και οι κρύσταλλοι είναι πανομοιότυποι. Είναι πολύ πιθανό να παρουσιάσουν αξιοσημείωτες διαφορές.
Ένας κρύσταλλος εμπεριέχει όλες εκείνες τις δομές που απαιτούνται για τα να υπάρχει συμμετρία.κύβοι και οκτάεδρα που εσωκλείουν χώρο μπορούν να αποτελούν από μόνα τους κρυστάλλους. Παράλληλες επιφάνειες ή ένα πρίσμα δεν μπορούν να εσωκλείουν χώρο, άρα έιναι ανοικτά σχήματα.
Να μη ξεχνάμε την ισότητα των γωνιών

## Slide 24
Πηγή: Λυριτζής ι., 2007, Φυσικές Επιστήμες στην Αρχαιολογία, Εκδόσεις Δάρδανος, Τυπωθήτω, Αθήνα, σ.σ. 93
Notes: Τύπος κρυστάλλου είναι η ολική απεικόνιση που αποδίδεται σε άνα ορυκτό με κριτήριο την εξέλιξη στις επιφάνειές του. έτσι έχουμε τραπέζιο ή πινακοειδή τύπο (βαρύτης) βελονόσχημο τύπο (ζεόλιθος) κλπ.

## Slide 25
Τύπος ορυκτού | Περιγραφή
βοτρυοειδής | Οι κρύσταλλοι αναπτύσσονται προς τα έξω ενός κέντρου και η μάζα τους εσωτερικά εκπέμπει ακτινοβολία ενώ εξωτερικά είναι στρόγγυλη και κονδυλώδης.
ρωγόσχημος | Το άνω σχήμα πιο μεγάλο και ομαλότερο
δενδριτικός | Ευδιάκριτοι κλάδοι και αποκλίνοντα σχήματα
φολιδωτά ελάσματα | Λεπτά και αποσχισμένα σχήματα
Notes: Τα περισσότερα ορυκτά παρουσιάζονται ως σύνολα κρυστάλλων που σπάνια φανερώνουν την τελειότητα των σχημάτων τους. Το σχήμα μιας μάζας ωστόσο μπορεί να φανεί χρήσιμο στην αναγνώριση ορυκτών.
Βοτρυοειδής τύπος, ρωγόσχημος, δενδριτικός, φολιδωτά ελάσματα

## Slide 26
Πηγή: Λυριτζής ι., 2007, Φυσικές Επιστήμες στην Αρχαιολογία, Εκδόσεις Δάρδανος, Τυπωθήτω, Αθήνα, σ.σ. 94
Notes: Βοτρυοειδής, δενδριτικός, ρωγόσχημος, φολιδωτά ελάσματα

## Slide 27
Φυσικές ιδιότητες
Πυκνότητα
Σκληρότητα
Χάραγμα, Σχισμός, Θραύση
Εμφάνιση στο πεδίο
Notes: Πυκνότητα εξαρτάται από το είδος των ατόμων στη δομή και από το πόσο συνδεδεμένα είναι τα άτομα μεταξύ τους. Όσο πιο στενά συνδεδεμένα είναι μεταξύ τους τόσο πιο μεγάλη είναι η πυκνότητα.
Σκληρότητα η αντίσταση ενός ορυκτού στην φθορά και στην τριβή. Σκληρότερο είναι το διαμάντι και μαλακότερο ο τάλκης. Έχει δημιουργηθεί ήδη από το 1812 η κλίμακα Mohs για την σκληρότητα. Το κάθε ορυκτό από αυτά που αναγράφονται μπορεί να χαράξει το κατώτερό του. αυτός είναι και ο κανόνας που καθορίζει τη σκληρότητα. Όσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη του χημικού δεσμού τόσο σκληρότερο είναι το ορυκτό.
Χάραγμα, Σχισμός, Θραύση η πίεση προκαλεί σπάσιμο. Όταν η σπασμένη επιφάνεια είναι ανώμαλη τότε λέμε ότι επήλθε θραύση. Όταν σπάσει παράλληλα με μια επίπεδη επιφάνεια που σχετίζεται με τη δομή της εσωτερικής του δομής, τότε επήλθε χάραγμα.
Εμφάνιση στο πεδίο τα καλά δείγματα είναι σπάνια, παρόλο που όλα τα πετρώματα αποτελούνται από ορυκτά. Τα καλά δείγματα μπορούν να συλλεχθούν μόνο μέσα από πετρώματα σε φλέβες

## Slide 28
Πηγή: http://www.geo.auth.gr/106/8_silicates/tecto/chalcedony.htm
Notes: Φλέβα αχάτη

## Slide 29
Πηγή: http://www.geo.auth.gr/106/8_silicates/tecto/orthoclase.htm
Notes: Ορθόκλαστο σε αλβίτη

## Slide 30
Πηγή: http://www.geo.auth.gr/106/4_oxides/corundum_34.jpg
Notes: Ρουμπίνι σε χρωμίτη

## Slide 31
Πηγή: http://www.geo.auth.gr/106/7_phosphates/apatite_06.jpg
Notes: Απατίτης με χαλαζια

## Slide 32
Πηγή:http://www.geo.auth.gr/106/3_halides/fluorite.htm
Notes: Φθορίτης σε γρανίτη

## Slide 33
Κλίμακα Mohs
1. Τάλκης [μαλακότερο]
2. Γύψος
3. Ασβεστίτης
4. Φθορίτης
5. Απατίτης
6. Ορθόκλαστο
7. Χαλαζίας
8. Τοπάζι
9. Κορούνδιο
10. Διαμάντι [σκληρότερο]