## Slide 1
προσδιορισμός χημικής σύστασης αρχαιολογικών αντικειμένων
Α μέρος

## Slide 2: Φασματοσκοπία οπτικής εκπομπής ΦΟΕ
Χρονολογεί τέχνεργα από κεραμικά, μπρούτζο, γυαλί και οψιανό.
Βασίζεται στο φυσικό φαινόμενο της διέγερσης των ηλεκτρονίων των ατόμων των εξωτερικών στοιβάδων στο υπό ανάλυση δείγμα
Η απελευθερωμένη ενέργεια εμφανίζεται σαν ορατό φώς πολύ κοντά στο υπεριώδες
Δειγματοληψία 10mg δείγματος, αφαιρούνται με διάτρηση με τρυπανάκι από το μεταλλικό ή κεραμικό δείγμα, τοποθετούνται σε διάλυμα
Σφάλμα ±10%
Προσοχή να μην αποσπαστούν τμήματα εξωτερικής διάβρωσης επιφάνειας ή υάλωμα
Notes: Η ΦΟΕ στηρίζεται στο φυσικό φαινόμενο της διέγερσης των εξωτερικών ηλεκτρονίων των ατόμων στο υπό ανάλυση δείγμα. Η απελευθερωμένη ενέργεια κατά την επιστροφή των ηλεκτρονίων στην αρχική τους θέση, στη ζώνη σθένους, εμφανίζεται σαν ορατό φώς ή πλησίον της υπεριώδους ακτινοβολίας.

## Slide 3
Πηγή: Λυριτζής Ι., 2007, Φυσικές Επιστήμες στην Αρχαιολογία, Εκδόσεις Δάρδανος Τυπωθήτω, Αθήνα, σ.σ. 135
Notes: Διάγραμμα συσκευήσ φασματόμετρου οπτικής εκπομπής
Το δείγμα τοποθετείται στο ηλεκτρόδιο, το οποίο είναι κοίλο και πορώδες, από προηγούμενη θέρμανση σε φλόγα.
Το διάλυμα μεταφέρεται βαθμιαία στον πυθμένα όπου και εξαερώνεται, με αποτέλεσμα τα άτομα να διεγείρονται από εκκένωση σπινθήρα που δημιουργείται μεταξύ των δυο ηλεκτροδίων.

## Slide 4
Διακριτά μήκη κύματος, αναγνωριστικά των συναποτελούντων χημικών στοιχείων.
Ένταση φωτός που εκπέμπεται  συγκέντρωση εκάστοτε στοιχείου, προτιμώμενη επιλογή όταν λ< 0,2μm
Καθορισμός με πρίσμα ή περιθλασιόμετρο
Ανίχνευση με φωτογραφική πλάκα ή φωτοπολλαπλασιαστή.
Notes: Το φώς που εκπέμπεται αποτελείται από διακριτά λ ή φασματικές γραμμές, που ισοδυναμούν με χαρακτηριστικά του κάθε στοιχείου που διεγείρεται.
Καθορίζοντας επομένως τα συγκεκριμένα λ μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα χημικά στοιχεία που εντοπίζονται στο κάθε δείγμα, ενώ η ένταση του φωτός που εκπέμπεται ισοδυναμεί με τη συγκέντρωση του στοιχείου στο δείγμα.
Το λ καθορίζεται με πρίσμα ή περιθλασιόμετρο και ανιχνεύεται με φωτογραφική πλάκα ή φωτοπολλαπλασιαστή
Η μελέτη του φωτός που εκπέμπεται, επομένως της συγκέντρωσης του εκάστοτε στοιχείου, περιορίζεται σε μήκη κύματος λ<0,2μm. Το φώς μικρότερου λ απορροφάται από τον αέρα.
Ανιχνεύονται περίπου 30-40 στοιχεία σημαντικά για τη χρονολόγηση κεραμικών, μπρούτζου, γυαλιού και οψιανού.

## Slide 5
Εναλλακτικά ΦΟΕ με laser, όπου το δείγμα δεν καταστρέφεται για δειγματοληψία.
Πρόσπτωση ακτίνας στην επιφάνεια του αντικειμένου, πρόκληση εξάχνωσης μικρογραμμαρίων του υλικού
Εκκένωση σπινθήρα στον ατμό εξάχνωσης
Σύντομη μέθοδος
Η επαναληπτικότητά της μη ικανοποιητική, για ποιοτικούς ή ποσοτικούς προσδιορισμούς.
Notes: Δέσμη ακτίνας laser, διαμέτρου 100μm, προσπίπτει σε συγκεκριμένη και κατάλληλη επιφάνεια του τέχνεργου, ακολουθεί από τη σύντομη ακτίνα, εξάχνωση λίγων μικρογραμμαρίων. Με βοηθητική εκκένωση σπινθήρα διεγείρονται τα άτομα στον ατμό εξάχνωσης.
Πιο σύντομη μέθοδος

## Slide 6: Φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης ΦΑΑ
Χρονολογεί κεραμική, μέταλλα, σκωρίες πυριτόλιθο κ.α.
Χρήση ορατού φωτός συγκεκριμένου λ πλησίον του υπεριώδους, αλλά με διακριτό λ που αντιστοιχεί στο χαρακτηριστικό λ εκπομπής του κάθε χημικού στοιχείου.
Δειγματοληψία δείγμα 10mg- 1g σε διάλυμα με ισχυρά οξέα.
Σφάλμα ±2%
Notes: Το δείγμα τοποθετείται σε διάλυμα με ισχυρά οξέα, τα οποία μπορεί να είναι για τα μεν μέταλλα, νιτρικό οξύ με υδροχλωρικό οξύ και για τα μη μέταλλα υδροφθορικό και υπερχλωρικό οξύ.
Πρέπει αρχικά να επιλεχθεί ένα συγκεκριμένο χημικό στοιχείο το οποίο θα ανιχνέυσουμε για τη χρονολόγηση.

## Slide 7
Πηγή: Λυριτζής Ι., 2007, Φυσικές Επιστήμες στην Αρχαιολογία, Εκδόσεις Δάρδανος Τυπωθήτω, Αθήνα, σ.σ. 141
Notes: Σχηματίζεται εκνέφωση σε λίγα ml του διαλύματος ώστε να σχηματίσουν λεπτό ψεκασμοί οποίος μεταφέρεται σε κατάλληλη φλόγα, όπου το διάλυμα ατομικοποιείται, δηλαδή δημιουργείται ατμόσφαιρα ατόμων.
Από την άλλη πλευρά μια πηγή φωτός καθορισμένου λ με ακρίβεια, από καθοδική λυχνία, εκπέμπει μονοχρωματική δέσμη η οποία εστιάζει στο κέντρο της φλόγας. Η φλόγα μπορεί να είναι ακετυλένιο με νιτρώδες οξείδιο ή αέρα.
Κατά τη διέλευση μέσα από το εκνέφωμα αυτό η μονοχρωματική ακτινοβολία απορροφάται μερικώς από τα άτομα του στοιχείου του οποίου η συγκέντρωση αναζητάτε. Η δέσμη που τελικά διέρχεται από το εκνέφωμα προσπίπτει σε πρίσμα και διέρχεται από μονοχρωματικό αναλυτή, ο οποίος επιτρέπει τη διέλευση χαρακτηριστικού λ και τη διαχωρίζει από το υπόστρωμα φωτός

## Slide 8
Μέτρηση έντασης μονοχρωματικού φωτός
Σύγκριση αρχικής έντασης δέσμης φωτός με την ένταση της ακτίνας που τελικά διέρχεται από το εκνέφωμα
Μέτρηση με όρους απορρόφησης Α
Α= log Ιο/ Ιτ
Ανίχνευση έντασης δέσμης φωτός με φωτοπολλαπλασιαστή, καταγραφή σε καταγραφικό ή οθόνη
Η ίδια διαδικασία για όλα τα χημικά στοιχεία του δείγματος
Notes: Η τελική ένταση Ι του μονοχρωματικού φωτός με το χαρακτηριστικό λ μετράται με φωτοπολλαπλασιαστή και εμφανίζεται σε καταγραφικό ή σε οθόνη.
Η ένταση Ιτ του καταγραφόμενου λ συγκρίνεται με την αρχική ένταση Ιο του χαρακτηριστικού λ της μονοχρωματικής δέσμης όπως ακριβώς αυτή εξήλθε από την πηγή.
Το ποσοστό της απορρόφησης της δέσμης που εξαρτάται από το επιλεγμένο προς ανίχνευση στοιχείο μετράται σε όρους απορροφητικότητας Α και δίνεται από τον τύπο Α= log Io/Iτ
Ακολούθως με την ίδια διαδικασία προσδιορίζονται και τα υπόλοιπα χημικά στοιχεία της σύστασης του προς μελέτη τέχνεργου.
Για κάθε χημ. Στοιχείο χρησιμοποιείται δέσμη μονοχρωματικού φωτός διαφορετικού σταθερού λ.

## Slide 9: Φασματοσκοπία ακτίνων Χ φθορισμού
Φασματοσκοπία ακτίνων Χ φθορισμού  ποιοτική και ποσοτική πληροφορία χημικών στοιχείων
Περιθλασιομετρία ακτίνων Χ  κρυσταλλογραφική δομή κρυστάλλων
Ραδιογραφία με ακτίνες Χ  δομή ολόκληρου του αντικειμένου ως προς την ακτινογραφία
## ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ##
Notes: Τρείς κλασικές αναλυτικές μέθοδοι ακτίνων Χ
Διαφέρουν ως προς τις συσκευές, ως προς τις φυσικές αρχές στις οποίες βασίζονται και ως προς το είδος της πληροφορίας που λαμβάνεται.

## Slide 10
Χρονολογεί κεραμικά σκεύη, πηλούς γενικότερα, ιζήματα από ανασκαφές, οψιανούς, ασβεστόλιθους, ηφαιστειακά πετρώματα, π.χ. γρανίτη, φαγεντιανή, μεταλλικά αντικείμενα, γυάλινα αντικείμενα, χρωστικές, τοιχογραφίες, στιλβώματα, επιχρίσματα.
Ιδανικότερη μέθοδος κυρίως για στιλβώματα, επιχρίσματα, λόγω της χαμηλής διεισδυτικότητας των ακτίνων Χ.
Μη καταστροφική μέθοδος
Χρήση συσκευών φορητών (σε μεγάλου μεγέθους αντικείμενα) και μη (σε μικρού μεγέθους αντικείμενα).
Δειγματοληψία δεν υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία
Σφάλμα ±5%
Notes: Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στα μεταλλικά αντικείμενα. Οι α-Χ έχουν διεισδυτικότητα της τάξεως των 20-200μm στην επιφάνεια του αντικειμένου, γι αυτό πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή στις διαβρωμένες επιφάνειες των μεταλλικών δειγμάτων.

## Slide 11
Η μέθοδος βασίζεται στο φαινόμενο της μετακίνησης ηλεκτρονίων από τις εξωτερικές στοιβάδες του ατόμου εκτός των ατόμων, μετά από την ακτινοβόλησή τους με πρωτογενείς ακτίνες Χ, οι οποίες απορροφώνται από το εκτοπιζόμενο ηλεκτρόνιο, του οποίου η θέση στη στοιβάδα καλύπτεται από ηλεκτρόνιο της αμέσως επόμενης στοιβάδας, η μετακίνηση του οποίου εκπέμπει δευτερογενή ακτίνα Χ, με λ από 2x10-5 έως 2x10-4 μm.
λκ=0,12/(Ζ-1)2
λL=0,65/(Ζ-7,4)2
Notes: Κάθε χημικό στοιχεί στην παραπάνω διαδικασία εκπέμπει ακτίνες Χ σε αρκετά χαρακτηριστικά και διακριτά λ, που εξαρτώνται από τον ατομικό τους αριθμό Ζ και δίνονται, για τις ισχυρότερες ακτίνες Κ κ L, από τις σχέσεις αυτές.

## Slide 12
Πηγή: Λυριτζής Ι., 2007, Φυσικές Επιστήμες στην Αρχαιολογία, Εκδόσεις Δάρδανος Τυπωθήτω, Αθήνα, σ.σ. 147
Notes: Η πρωτογενής α-Χ, διαμέτρου μικρότερης από 1 χιλιοστό, λαμβάνεται από γεννήτρια α-Χ ή από ραδιοϊσότοπα όπως Αμερίκιο, κοβάλτιο, τρίτιο, κάδμιο, σίδηρο. Με περιθλασιόμετρο διαχωρίζονται οι δευτερογενείς ακτίνες στα επιμέρους λ και ανιχνεύονται είτε με σπινθηριστή είτε με αναλογικό ανιχνευτή.
Τα ραδιοϊσότοπα διεγείρουν τα άτομα των στοιχείων
Τα άτομα αποβάλλουν ηλεκτρόνια
Η κενή θέση συμπληρώνεται από άλλα ηλεκτρόνια κι εκπέμπεται ακτινοβολία φθορισμού ή δευτερογενείς α-Χ.
Η ένταση της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας (είναι χαρακτηριστική για τα άτομα κάθε στοιχείου) αναλύεται
Από την ανάλυση βρίσκεται το ποσοστό κάθε στοιχείου στο δείγμα.

## Slide 13
Ο προσδιορισμός των λ των δευτερογενών ακτίνων Χ που εκπέμπονται προσφέρει τη βάση για αναγνώριση των στοιχείων στο δείγμα
Ο προσδιορισμός της έντασης των ακτίνων Χ σε συγκεκριμένο λ εκτιμά τη συγκέντρωση του στοιχείου.

## Slide 14
Εφαρμογή άμεσα στο αντικείμενο
Δεν εφαρμόζεται σε όλα τα υλικά λόγω της μικρής διεισδυτικότητας
Περιορίζεται σε στοιχεία με κατώτατο όριο ανίχνευσης στο Ζ=22 (τιτάνιο). Με μετρήσεις σε κενό αέρος μπορεί να προσεγγιστούν και στοιχεία με μικρότερο Ζ, της τάξεως του μαγνησίου με Ζ=12

## Slide 15: Ανάλυση με νετρόνια, ή νετρονική ενεργοποίηση ΑΝΕ
Χρονολογεί κεραμικά, πετρώματα, γυαλιά, οψιανούς, φαγεντιανή, ιζήματα, μέταλλα, πυριτόλιθους.
Βασίζεται στο βομβαρδισμό των πυρήνων των ατόμων των στοιχείων του δείγματος από νετρόνια και στην αντίδραση των πυρήνων αυτών με εκπομπή ακτίνων γ.
Δειγματοληψία 50-100mg αντικειμένου, σε μορφή δισκίου. Στα μικρού μεγέθους αντικείμενα, όπως νομίσματα, η ανάλυση μπορεί να γίνει χωρίς την απόσπαση δείγματος.
Σφάλμα <±5%
Notes: Καταρχάς γίνεται βομβαρδισμός με βραδέα ή θερμικά νετρόνια
Ακολουθεί αλληλεπίδραση των νετρονίων με τους πυρήνες των ατόμων των στοιχείων του δείγματος και γίνεται μετατροπή τους σε ασταθή ραδιενεργά ισότοπα. Τα ραδιενεργά αυτά ισότοπα διασπώνται και σχηματίζουν σταθερά ισότοπα με χρόνο ημιζωής εξαρτώμενο από κάθε ισότοπο, και που μπορεί να διαρκέσει από λίγα δευτερόλεπτα έως χιλιάδες χρόνια.
Με τη διάσπαση εκπέμπεται γ ακτινοβολία ενεργειών από 0,1 έως 2MeV.
Οι εκπεμπόμενες γ ακτίνες έχουν συγκεκριμένες ενέργειες που είναι χαρακτηριστικές του αντίστοιχου στοιχείου που διεγείρεται με βραδέα νετρόνια.

## Slide 16
Οι ενέργειες των ακτίνων γ που εκπέμπονται από το δείγμα προσφέρουν τη βάση για την αναγνώριση των στοιχείων.
Η ένταση των ακτίνων γ δίνουν τη συγκέντρωση σε ποσοστό επί τοις εκατό του στοιχείου που βρίσκεται στο δείγμα.

## Slide 17: Μικροσκοπικές μέθοδοι
Πετρογραφικό μικροσκόπιο
Μεταλλογραφικό μικροσκόπιο
Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο
Λοιπές μη καταστροφικές φωτογραφικές τεχνικές

## Slide 18: 1. Πετρογραφικό μικροσκόπιο
Πηγή: Λυριτζής Ι., 2007, Φυσικές Επιστήμες στην Αρχαιολογία, Εκδόσεις Δάρδανος Τυπωθήτω, Αθήνα, σ.σ. 195
Notes: Χρησιμοποιείται στη μελέτη λεπτών τομών , με τη βοήθεια διερχόμενου φωτός
Η τράπεζα έχει κυκλικό σχήμα και μπορεί να περιστραφεί πλήρως. Στο κέντρο της βάσης υπάρχει μια οπή από την οποία διέρχεται φώς μέσω των δειγμάτων και κατά μήκος του οπτικού συστήματος. Τροχοί εστίασης μετακινούν την τράπεζα, ώστε να πλησιάζει ή να απομακρύνεται από το φακό.
Κάτω από την επιφάνεια παρατήρησης υπάρχει μια δευτερεύουσα επιφάνεια, η οποία είναι ένα κυλινδρικό μεταλλικό στέγασμα μέσα στο οποίο υπάρχει συγκεντρωτικός φακός, που εξασφαλίζει την ισομερή διάχυση φωτός στα δείγματα, ένα διάφραγμα που ελέγχει την ένταση του διερχόμενου φωτός κι ένας πολωτής από πολαροειδές φύλλο, το οποίο μετακινείται μαζί με την τράπεζα.
Οι προσοφθάλμιοι φακοί και οι αντικειμενικοί φακοί είναι συστήματα 2 ή και περισσότερων φακών για την καλύτερη όραση και την καλύτερη συγκέντρωση του φωτός.
Ο αναλυτής είναι ένα φύλλο διπλοθλαστικού υλικού στηριγμένο σε μεταλλικό στέγασμα που μπορεί κατά βούληση να πιέζεται μέσα κι έξω στο οπτικό σύστημα. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στις πετρολογικές παρατηρήσεις.

## Slide 19
Η πετρογραφική εξέταση γίνεται για την αναγνώριση των πετρωμάτων των λίθινων εργαλείων.
Αρχική απόσπαση τμήματος υλικού 1 χιλιοστού και επιφάνειας 2 τετραγωνικών εκατοστών.
Λείανση μέχρι κατοπτρικού σημείου
Επικόλληση σε γυάλινη επιφάνεια και συνέχεια λείανσης έως πάχος 30μm. Από αυτό το δείγμα διέρχεται το φώς στο μικροσκόπιο.

## Slide 20
κάθε ορυκτό έχει μια συγκεκριμένη δομή στα άτομά του, των οποίων η διαμόρφωση προσδιορίζει το σχήμα του αδιάσπαστου κρυστάλλου.
Η ομαλή διάταξη των ατόμων των ορυκτών έχει την ικανότητα να εμποδίζει τη διέλευση του φωτός και να το πολώνει  ανισότροπα ορυκτά.
Υπάρχουν ορυκτά με μη ομαλή δομή των ατόμων τους και δεν πολώνουν το φώς  ισότροπα ορυκτά.
Οι ιδιότητες πόλωσης του κάθε ορυκτού ποικίλουν, το χαρακτηριστικό χρώμα που έχουν όταν τα προβάλλουμε σε πολωμένο φώς είναι διαφορετικό.
Στην αναγνώριση των κρυστάλλων, το φώς που διέρχεται στον κρύσταλλο διαθλάται και ο βαθμός διάθλασης εξαρτάται από το ορυκτό με το οποίο σχετίζεται.
Η ποικιλία των βαθμών διάθλασης των ορυκτών δίνει και διαφορετικό χρώμα σε κάθε ορυκτό στο μικροσκόπιο.

## Slide 21: Μεταλλογραφικό μικροσκόπιο
Πηγή: Λυριτζής Ι., 2007, Φυσικές Επιστήμες στην Αρχαιολογία, Εκδόσεις Δάρδανος Τυπωθήτω, Αθήνα, σ.σ. 204
Notes: Λεία επιφάνεια τομής από το υλικό εξετάζεται σε ανακλώμενο φώς. Αποκοπή ιδανικά μικρής φέτας , η οποία στιλβώνεται σε επίπεδη και λεία επιφάνεια και χαράσσεται με οξύ για να αποκαλυφθεί η εσωτερική δομή.
Αποκαλύπτεται η εσωτερική δομή του μετάλλου που δίνει πληροφορίες για θερμικές και μηχανικές διαδικασίες τις οποίες υπέστη το μέταλλο. Δε δίνει δεδομένα σύστασης.
Οι λεπτομέρειες της εσωτερικής δομής αναγνωρίζονται σαν κοντράστ στη φωτεινότητα και τη λαμπρότητα.

## Slide 22: Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο
Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης
Δέσμη ηλεκτρονίων συγκεντρώνεται σε μικρό καθετήρα κι εστιάζει σε σημείο του δείγματος, σαρώνοντας συγκεκριμένη επιφάνεια.
Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης.
Ηλεκτρόνια που παράγονται από θερμαινόμενο νήμα επιταχύνονται και δημιουργούν δέσμη ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας, η οποία εστιάζει πάνω στο δείγμα.
Notes: Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης δέσμη ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας διέρχεται μέσα από ακολουθία μαγνητικών φακών που σμικρύνουν τη διάμετρο της δέσμης, ώστε η ακτινοβολούμενη επιφάνεια να είναι στα 2,5 x 10-2 μm. Λαμβάνουν χώρα πολλές αλληλεπιδράσεις στο δείγμα με αποτέλεσμα την εκπομπή ηλεκτρονίων ή φωτονίων.
Η δέσμη ηλεκτρονίων που προσπίπτει πάνω στο δείγμα αλληλεπιδρά με τα άτομα του δείγματος και παράγεται χαρακτηριστική ακτινοβολία και σωματίδια που μεταφέρουν την πληροφορία για το υλικό. Η πληροφορία λαμβάνεται από τα σκεδαζόμενα και τα μη σκεδαζόμενα ηλεκτρόνια διέλευσης, από ηλεκτρόνια οπισθοσκέδασησ και δευτερογενή ηλεκτρόνια και από τα εκπεμπόμενα φωτόνια, ακτίνες Χ. τα αποτελέσματα προβάλλονται σε φθορίζουσα οθόνη ως φωτεινές και σκοτεινές περιοχές.

## Slide 23
Άλλες μη καταστροφικές φωτογραφικές τεχνικές
ΣΚΟΠΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΗ | ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
οπτική εξέταση | συμβατικός φωτισμός | χρώμα, διαφάνεια, επίστρωση
 | φωτισμός υπό κλίση | επιφανειακή παραμόρφωση, ραγίσματα και ανακλάσεις
 | διερχόμενος φωτισμός | σχισμές μπαλώματα, απολεπίσματα, κηλίδες νερού
Μεγέθυνση | Στερεομικροσκοπία | λεπτομέρειες, σύνθεση και Υφή
 | μικροσκοπία πολωμένου Φωτός | μορφολογία, ιδιότητες στο Φώς
 | Μικροφωτογραφία | μορφολογία, λεπτομέρειες, σύνθεση και Υφή
ειδικός φωτισμός | φωτογράφηση με υπέρυθρη ακτινοβολία | ζωγραφικές και χρωματικές επιστρώσεις, χρωστικές
 | φωτογράφηση με υπεριώδη ακτινοβολία | φθορισμός, κηλίδες, στίλβωμα, Προηγούμενες επισκευές και Προηγούμενες Αποκαταστάσεις
 | ραδιογραφία με ακτίνες Χ και γ | πυκνότητες στη σύσταση, εσωτερικές λεπτομέρειες
απεικόνιση με υπολογιστή | υπολογιστική τομογραφία | εσωτερική και εξωτερική απεικόνιση του αντικειμένου σε 2 και 3 διαστάσεις
 | υπολογιστική τομογραφία με στερεολιθική συσκευή και βιομοντελοποίηση | απεικόνιση- αναπαράσταση σε 3 διαστάσεις για την παρασκευή μουσειακού αντικειμένου.